Control Node Specification

Ce document détaille les spécifications du logiciel embarqué sur le contrôl node STM32 de la platerforme IOTLAB correspondante.
Il est écrit en français et anglais. L'anglais pour la précision des extractions de datasheet. Celles-ci sont en italiques. Le français pour tenter d'augmenter la clarté du propos.

D'une manière générale, est attendu des pilotes de mettre à disposition le maximum des possibilités matérielles. La politique de mise à disposition de ces possiblités est implantée dans les couches applicatives de plus haut niveau.

Commande sans paramètres

Ces commandes n'ont pas de paramètres. Comme pour toute commande, le control node renvoie un message d'accusé de réception avec un acquitement ou éventuellement un non acquittement.

Commandes :
OPENNODE_START
OPENNODE_STARTBATTERY
OPENNODE_STOP
BATTERY_CHARGE
N0_BATTERY_CHARGE

Power parameters

Résumé des paramètres et des contraintes qui leur sont liés

* Commande reçu par le nœud de contrôle : CONFIG_POWERPOLL

Remarques :
La tension de bus est la tension de l'alimentation soit batterie, 3,3v ou 5V.
Le protocol des trames est celui décrit ici : http://dev.senslab.info/projects/senslab/wiki/ControlNode
La trame d'acknowledge n'est pas décrite ici car il est incertain qu'on implante des mesures “one-shot” .

Paramètres :

Proposition pour que les couches hautes puissent envoyer des paramètres par défaut dans le cas d'un utilisateur ne désirant pas rentrer dans les détails.

mode	1 octet définie ci-dessous
limite : que les modes indiqués ci-aprés.
Le courant de shunt est utilisé pour générer le courant et le power. Mais en soit la tension aux bornes du shunt n'est pas intéressante. On éliminer donc les modes qui se résument à cette mesure.
Mode est à choisir parmi :
INA226_MODE_POWER_DOWN = 0x00,
INA226_MODE_BUS_VOLTAGE__TRIGGERED = 0x02,
INA226_MODE_SHUNT_AND_BUS__TRIGGERED = 0x03,
INA226_MODE_BUS_VOLTAGE__CONTINUOUS = 0x06,
INA226_MODE_SHUNT_AND_BUS__CONTINUOUS = 0x07,

Attention pour les modes MODE_BUS_VOLTAGE, les valeurs de courant et power n'auront aucune signification car pas de mesure de la tension aux bornes du shunt qui sert à les calculer.

shunt voltage conversion time	1 octet définie ci-dessous en IIa)
shunt voltage number of averages	1 octet définie ci-dessous en Iib)
bus voltage conversion time	1 octet définie ci-dessous en IIa)
bus voltage number of averages	1 octet définie ci-dessous en Iib)
limites : que les valeurs définies dans les paragraphes indiqués
la règle absolue est conversion time * number of averages > 360 µs pour les modes ; c'est normalement bien plus dû à la latence de freeRTOS et au temps pris pour déclencher la lecture des mesures une fois qu'elles sont prêtes. TODO à compléter

calibration max current	2 octets non signés définie en Iic)

* POWERPOLL trame renvoyée du nœud contrôle avec les mesures

mesure de la tension d'alimentation	float 32 bits
mesure du courant consommé	float 32 bits
mesure de la puissance consommée	float 32 bits
timestamp	4 octets TBC

Résumé du fonctionnement et spécifications côté pilote de l'INA226

INA226 takes two measurements, shunt voltage and bus voltage. It then converts these
measurements to current, based on the Calibration Register value, and then calculates power.

The INA226 has two operating modes, continuous and triggered, that determine how the ADC operates following these conversions. When the INA226 is in the normal operating mode (that is, MODE bits of the Configuration Register are set to '111'), it continuously converts a shunt voltage reading followed by a bus voltage reading.
After the shunt voltage reading, the current value is calculated (based on Equation 3). This current value is then used to calculate the power result (using Equation 4). These values are subsequently stored in an accumulator, and the measurement/calculation sequence repeats until the number of averages set in the Configuration Register is reached. Following every sequence, the present set of values measured and calculated are appended to previously collected values. Once all of the averaging has been completed, the final values for shunt voltage, bus voltage, current, and power are updated in the corresponding registers that can then be read.
These values remain in the data output registers until they are replaced by the next fully completed conversion results. Reading the data output registers does not affect a conversion in progress.
The Mode control in the Configuration Register also permits selecting modes to convert only the shunt voltage or the bus voltage in order to further allow the user to configure the monitoring function to fit the specific application requirements.
All current and power calculations are performed in the background and do not contribute to conversion time.
In triggered mode, writing any of the triggered convert modes into the Configuration Register (that is, MODE bits of the Configuration Register are set to ‘001’, ‘010’, or ‘011’) triggers a single-shot conversion. This action produces a single set of measurements; thus, to trigger another single-shot conversion, the Configuration Register must be written to a second time, even if the mode does not change.
In addition to the two operating modes (continuous and triggered), the INA226 also has a power-down mode that reduces the quiescent current and turns off current into the INA226 inputs, reducing the impact of supply drain when the device is not being used. Full recovery from power-down mode requires 40ms.

The INA226 monitors both a shunt voltage drop and bus supply voltage.
Programmable calibration value, conversion times, and averaging, combined with an internal multiplier, enable direct readouts of current in amperes and power in watts.
shunt voltage drop = consumption by the measured circuit so by the open node
bus supply voltage = power supply voltage of the open node (3.3V / 5V / battery)

I) MODE of the ina226

Power-Down
Shunt Voltage, Triggered
Bus Voltage, Triggered
Shunt and Bus, Triggered
Shunt Voltage, Continuous
Bus Voltage, Continuous
Shunt and Bus, Continuous

ou

enum
{
    INA226_MODE_POWER_DOWN = 0x00,
    INA226_MODE_SHUNT_VOLTAGE__TRIGGERED = 0x01,
    INA226_MODE_BUS_VOLTAGE__TRIGGERED = 0x02,
    INA226_MODE_SHUNT_AND_BUS__TRIGGERED = 0x03,
    //INA226_MODE_POWER_DOWN = 0x04,
    INA226_MODE_SHUNT_VOLTAGE__CONTINUOUS = 0x05,
    INA226_MODE_BUS_VOLTAGE__CONTINUOUS = 0x06,
    INA226_MODE_SHUNT_AND_BUS__CONTINUOUS = 0x07,
};

La mesure de différence de potentiel aux bornes du shunt et du bus sont faites séquentiellement. Un utilisateur pourrait ne monitorer que l'une afin de pouvoir soit augmenter la précision de la mesure ou l'effectuer plus rapidement.
=> rendre disponible les modes pour faire une double mesure ou uniquement une, le shunt ou le bus
=> afin de garder la possiblité de faire une mesure unique, les modes Triggered sont à rendre disponibles

A documenter pour l'utilisateur la durée d'initialisation :

INA226 also has a power-down mode that reduces the quiescent current and turns off current into the INA226 inputs, reducing the impact of supply drain when the device is not being used. Full recovery from power-down mode requires 40ms.

II) INPUT CONFIGURATION

Both for shunt voltage drop and bus supply voltage are conversion time and number of averages parameters :

The INA226 has programmable conversion times for both the shunt voltage and bus voltage measurements. The conversion times for these measurements can be selected from as fast as 140μs to as long as 8.244ms. The conversion time settings, along with the programmable averaging mode, allow the INA226 to be configured to optimize the available timing requirements in a given application.

For example, if a system requires that data be read every 5ms, the INA226 could be configured with the conversion times set to 588μs and the averaging mode set to 4. This configuration results in the data updating approximately every 4.7ms.

=> 4*588µs=2.352 ms
2 measurements to be done sequenciatly as only 1 ADC, 1 for the shunt, 1 for the bus
2.352 * 2 = 4.704 ms

The INA226 could also be configured with a different conversion time setting for the shunt and bus voltage measurements. This type of approach is common in applications where the bus voltage tends to be relatively stable. This situation can allow for the time focused on the bus voltage measurement to be reduced relative to the shunt voltage measurement.
The shunt voltage conversion time could be set to 4.156ms with the bus voltage conversion time set to 588μ , with the averaging mode set to 1. This configuration also results in data updating approximately every 4.7ms.

There are trade-offs associated with the settings for conversion time and the averaging mode used. The
averaging feature can significantly improve the measurement accuracy by effectively filtering the signal. This approach allows the INA226 to reduce any noise in the measurement that may be caused by noise coupling into the signal. A greater number of averages enables the INA226 to be more effective in reducing the noise component of the measurement.
The conversion times selected can also have an impact on the measurement accuracy. This effect can seen in Figure 21. Multiple conversion times are shown here to illustrate the impact of noise on the measurement. In order to achieve the highest accuracy measurement possible, a combination of the longest allowable conversion times and highest number of averages should be used, based on the timing requirements of the system.

Measuring current is often noisy, and such noise can be difficult to define. The INA226 offers several options for filtering by allowing the conversion times and number of averages to be selected independently in the Configuration Register. The conversion times can be set independently for the shunt voltage and bus voltage measurements to allow added flexibility in configuring the monitoring of the power-supply bus.

Actuellement le pilote ne permet que de configurer aux mêmes valeurs conversion time et number of averages ( fonction ina226_configure() appellée par fiteco_lib_gwt_current_monitor_select() ). Afin de permettre la granularité de mesure la plus fine, deux configurations distinctes doivent être possibles.

Le pilote ne devrait soit
1. accepter que les valeurs possible par l'INA226 sinon retourner une valeur d'erreur.
  1. approximer le paramètre à la valeur la plus proche
Le 1) a l'avantage d'avertir l'utilisateur d'une imprécision.

Les valeurs de ces paramètres extrait de la data sheet sont rappelés dans les 2 paragraphes suivants.

IIa) CONVERSION TIME
140μs
204μs
332μs
588μs
1.1ms
2.116ms
4.156ms
8.244ms

IIb) NUMBER OF AVERAGES
1
4
16
64
128
256
512
1024

IIc) CALIBRATION MAX CURRENT

The INA226 measures both the differential voltage applied between the VIN+ and VIN- input pins and the voltage applied to the VBUS pin. In order for the INA226 to report both current and power values, the user must program the resolution of the Current Register and the value of the shunt resistor present in the application to develop the differential voltage applied between the input pins.

Le pilote doit gérer la valeur de la résistance de shunt. Celle-ci est déterminée par le matériel et sur quel domaine de puissance s'effectue les mesures, on peut donc éviter à l'utilisateur de la gérer.
Aujourd'hui ce n'est pas le cas : void ina226_calibrate(float r_shunt, float max_current)

Par contre la résolution du courant, CURRENT_LSB, dépend de la valeur maximale du courant. Et cette valeur maximale détermine la valeur de calibration programmée dans l'ina226.
Un utilisateur pourrait désirer disposer d'une précision maximale en ajustant l'échelle de la mesure à son expérimentation. Il aura alors besoin de pouvoir programmer ce courant maximum.
=> rendre disponible la programmation du courant maximum sans rshunt
=> les valeurs de courant maximum pour chaque domaine d'alimentation en fonction de la consommation max du HW devraient être docmentées, notamment pour une configuration par défauts par les couches applicatives ; éventuellement aussi par défaut lors de l'initialisation de la platerforme.

III) OUTPUT DATA

Once all of the averaging has been completed, the final values for shunt voltage, bus voltage, current, and power are updated in the corresponding registers that can then be read.
These values remain in the data output registers until they are replaced by the next fully completed conversion results. Reading the data output registers does not affect a conversion in progress.

Les données qui nous intéressent sont la tension de l'alimentation, le courant et la puissance consommés, soient les lectures des registres :
Bus voltage measurement data
calculated power being delivered to the load
calculated current flowing through the shunt resistor

Le pilote devrait offir la possiblité de disposer d'un timestamp mis à jour au moment précis de la mesure.
Le pilote doit configurer l'INA226 pour qu'il signale la disponibilité de nouvelles données par interruption.

Analyse des délais de lecture
Le mode le plus rapide des I2C du STM32 est FAST soit 1kbit/s à 400 kbit/s.
Processus de lecture de l'ina226 par l'I2C
Accessing a specific register on the INA226 is accomplished by writing the appropriate value to the register pointer.
1- adresser le registre que l'on veut lire
start bit
octet d'adresse de l'INA226 avec dernier bit indiquant l'écriture
bit d'ack INA226
octet indiquant le registre à lire
bit d'ack INA226
=> 19 bits
2- lire le registre en question, ou les registres soit * n avec n compris entre 1 et 3 pour les registres de mesure + 1 fois pour le registre mask/enable afin de désasserter l'interruption
start bit
octet d'adresse de l'INA226 avec dernier bit indiquant la lecture
bit d'ack INA226
MSB du registre lu
bit d'ack de l'I2C STM32
LSB du registre lu
bit d'ack/nack de l'I2C STM32
bit de stop si nack (nack pour demander arrêt communication)
=> 29 bits
2-bis remplace 2- dans le cas de lecture du registre du registre Mask/Enable pour désasserter l'interruption
start bit
octet d'adresse de l'INA226 avec dernier bit indiquant la lecture
bit d'ack INA226
octet du registre lu
bit d'ack/nack de l'I2C STM32
bit de stop si nack (nack pour demander arrêt communication)
=> 20 bits

Suivant ce protocole,
48 bits soient 120µs à 400 kbit/s pour une valeur entre tension, courant, puissance (exécution de 1- et 2-, 3 fois)
39 bits soient 97,5µs à 400kbit/s pour désasserter l'interruption

Dans le cas général en mode continuous bus et shunt, on lit les 3 registres, Shunt Voltage, Bus Voltage, current, power soient 3*120µs = 360µs.

A ces lectures se rajoute une lecture du registre Mask/Enable pour désasserter l'interruption soit ~100µs de plus.
Le total est donc de 560µs pour lire le courant, la tension et la consommation, laisser l'interface dans un état stable pour la prochaine mesure.

Cette contrainte temporelle est sans compter la latence induite par le système d'exploitation, en l'occurence freeRTOS.
D'où le tableau suivant, avec en rouge les couples de configuration trop rapide pour qu'une lecture de mesure soit possible, en jaune ceux considérés n'assurant pas à coup sûr une lecture (TODO estimation du temps pris par l'OS + exécution autres parties du code control node), en vert ceux assurant que la lecture des mesures soient ok.

Average bit settings / Conversion time	1	4	16	64	128	256	512	1024
140µs
204µs
332µs
588µs
1.1ms
2.116ms
4.156ms
8.244ms

Note : On aura besoin d'envoyer les données mésurées en format float par l'UART à la gateway. Avoir une fonction le faisant dans le driver UART serait souhaitable. A moins que l'on envoie les données brutes des registres de l'INA226 et que la reconstitution en valeur ne soit plus faite dans le driver.

RF PARAMETERS

Résumé des paramètres et des contraintes qui leur sont liés

* Commande reçu par le nœud de contrôle CONFIG_RADIOPOLL

Paramètres
canal d'émission / réception
2.4GHz 1 octet
reference Table 9-17. Channel Assignment for IEEE 802.15.4- 2.4 GHz Band
RF__2_4GHz__CHANNEL_11_2405MHz = 11
RF__2_4GHz__CHANNEL_12_2410MHz = 12
RF__2_4GHz__CHANNEL_13_2415MHz = 13
RF__2_4GHz__CHANNEL_14_2420MHz = 14
RF__2_4GHz__CHANNEL_15_2425MHz = 15
RF__2_4GHz__CHANNEL_16_2430MHz = 16
RF__2_4GHz__CHANNEL_17_2435MHz = 17
RF__2_4GHz__CHANNEL_18_2440MHz = 18
RF__2_4GHz__CHANNEL_19_2445MHz = 19
RF__2_4GHz__CHANNEL_20_2450MHz = 20
RF__2_4GHz__CHANNEL_21_2455MHz = 21
RF__2_4GHz__CHANNEL_22_2460MHz = 22
RF__2_4GHz__CHANNEL_23_2465MHz = 23
RF__2_4GHz__CHANNEL_24_2470MHz = 24
RF__2_4GHz__CHANNEL_25_2475MHz = 25
RF__2_4GHz__CHANNEL_26_2480MHz = 26

puissance d'émission 1 octet
reference Table 9-4. AT86RF231 TX Output Power Setting
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__3dBm = 0x00,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__2_8dBm = 0x01,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__2_3dBm = 0x02,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__1_8dBm = 0x03,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__1_3dBm = 0x04,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__0_7dBm = 0x05,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__0dBm = 0x06,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m1dBm = 0x07,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m2dBm = 0x08,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m3dBm = 0x09,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m4dBm = 0x0A,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m5dBm = 0x0B,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m7dBm = 0x0C,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m9dBm = 0x0D,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m12dBm = 0x0E,
    RF2XX_PHY_TX_PWR_TX_PWR_VALUE__m17dBm = 0x0F,

* RADIOPOLL trame renvoyée du nœud contrôle avec les données utiles et indicateurs qualitatifs

Paramètres
RSSI	1 octet
valeur entre -91dBm à -6dBm (-6dBM TBC non explicite dans la data sheet)
LQI	1 octet
valeur entre 0 et 255
données reçues (payload data) 1 trame = 1-125 octets
timestamp	4 octets TBC

Résumé du fonctionnement et spécifications côté pilote de l'AT86RF231

This single-chip radio transceiver provides a complete radio transceiver interface between an
antenna and a microcontroller. It comprises the analog radio, digital modulation and demodula-
tion including time and frequency synchronization and data buffering.

The AT86RF231 to microcontroller interface ... comprises a slave SPI and additional control signals.
In synchronous mode, the maximum SCLK frequency is 8 MHz.
In asynchronous mode, the maximum SCLK frequency is limited to 7.5 MHz.

Autres commandes

SET_TIME
La spécification actuelle est d'avoir l'heure définie sur la gateway, le nœud de contrôle lui a un timestamp qui est un incrément temporelle qui débute à 0.
La spécification pourrait s'aligner sur senslab :

<<This command is used to set the Control Node internal Clock at a specified value. The Control Node clock counts without stopping, and is used to provide a timestamping mechanism for the polling measurements. It may be useful to reset the Control Node time to 0 at the beginning of a user experimentation in order to have correlated measures among different nodes >>